## Slide 1: Tvorba bootovaciho USB flash disku
Ke každému systému je dodáván Recovery CD ROM.
Ten se může použít k prvotní instalaci systému, resp. operačního
systému Windows XP Embedded, který používá řídicí systém.
Použití CD ROM vyžaduje mít k dispozici CD ROM mechaniku.
Pohodlnější je připravit si z CD bootovací USB flash disk.
Potřebujeme USB flash disk o kapacitě asi 4GB,
nemusí být prázdný, data se později smažou.
Tvorbu bootovacího flash disku si můžeme provést v klidu
na jakémkoli počítači, t.j. i na systému

## Slide 2: Krok 1
V BIOSU nastavíme bootování z CD ROM.
Po nabootování jsou povolené ve Wizardu jen následující nabídky:

## Slide 3: Krok 1 – příkazový řádek
Připojíme USB Flash disk a z nabídky zvolíme:
Objeví se příkazový řádek:
X:\WINDOWS\SYSTEM32>
Zadáme příkaz
X:\WINDOWS\SYSTEM32>diskpart
Pozn.:
Diskpart - tímto nástrojem lze nastavovat konfiguraci úložiště.
Seznam příkazů pro Diskpart naleznete např. na:
http://support.microsoft.com/kb/300415/cs

## Slide 4: Krok 1 – zjištění disků
Abychom zjistili přehled všech připojených disků, zadáme příkaz:
Diskpart> List disk
V okně CMD by se mělo objevit např.:
Disk 0 = disk systému
Disk 1 = první USB disk
Disk 2 = druhý USB disk

## Slide 5: Krok 1 - fokus
Pro přípravu bootovacího disku připojujeme jeden USB flash disk.
Diskpart> Select disk = 1
Nastaví „fokus“ t.j. určení cílového disku, se kterým budou prováděny všechny příkazy, které nyní zapíšeme
Diskpart> detail disk
Získání podrobnějších informací o daném disku. Hvězdičkou je označen fokusovaný disk

## Slide 6: Krok 1 - Clean
Příkaz:
Diskpart> Clean
Vypíše se:
DiskPart succeeded in cleaning the disk
Vytvoříme na disku primární oddíl:
Příkaz:
Diskpart> create partition primary
Vypíše se:
DiskPart succeeded in creating the specified partition

## Slide 7: Krok 1 – Aktivní oblast a formátování
Nastavíme vytvořený svazek jako aktivní
Příkaz:
Diskpart> active
Vypíše se:
DiskPart marked the current partition as active
Formátování souborovým formátem NTFS:
Příkaz:
Diskpart> format fs=NTFS label=”Recovery” quick
Vypíše se:
100 percent completed
DiskPart successfully formatted the volume

## Slide 8: Krok 2 – kopírování souborů
  Na bootovací flash disk nyní zkopírujeme celý obsah Recovery CD. Lze to provést na libovolném počítači s Windows XP např. Průzkumníkem.
  Na flash disku je nyní „vidět“ pouze adresář System Volume Information, což je adresář, do kterého si Windows XP ukládají informace o Bodech obnovení nástrojem pro Obnovení systému.
  Do adresáře nejde nahlédnou ani jej smazat (museli bychom nastavit přístupová práva)

## Slide 9: Krok2 – kopírování souborů
Obsah Recovery CD ROM obsahuje:
Adresáře: BOOT, DRIVERSANDAPP, EFI, SOURCES
Soubory: boot.bmp, boot.ini, bottmgr, instalation.pdf, instalationenu.pdf, setupandrecoverywizard.exe, wincncasshell.reg
Označíme „vše“ a zkopírujeme na USB flash disk.
Kopírování trvá několik minut
USB flash disk je připraven k použití.