## Slide 1: NC programování
Úvod, nové vlastnosti, preprocesor, systémové parametry, funkce

## Slide 2: Vylepšení
Doplněn preprocesor
Rozšíření syntaxe oproti „ISO“:
  Systémové parametry
  Funkce
Nové způsoby programování pohybu (zaoblení, zkosení, tečně napojená kružnice, …)
Transformace

## Slide 3: Vylepšení
Parametrické programování
Možnost řízení dynamiky z NC programu
Nové způsoby řešení poloměrové korekce
Nové prostředky pro komunikaci s PLC (PLC tabulky, sdílená paměť, …)
Programování v mm nebo palcích
…

## Slide 4: Postup překladu

## Slide 5: Preprocesor
Pracuje na úrovni textu (nemá žádné informace o významu textu)
Provádí textové záměny
Umožňuje textové vložení dalších souborů
Umožňuje specifikovat soubory, ze kterých se budou načítat makrocykly a pevné cykly

## Slide 6: Makro bez parametrů
Požadavek na záměnu jednoho řetězce za jiný
Definice: $MACRO TEXT
  MACRO – co se má nahradit
  TEXT – čím se to má nahradit

## Slide 7: Makro bez parametrů - příklad
Příklad programu: $RAPID G00 $LINE G01 N RAPID X0 Y0 N LINE X30 Y2 …
Výstup z preprocesoru bude: N G00 X0 Y0 N G01 X30 Y2 …

## Slide 8: Makro s parametry
Definice makra obsahuje navíc tzv. formální parametry
Formální parametry v rozvoji budou nahrazeny skutečnými parametry uvedenými při „volání“ makra

## Slide 9: Makro s parametry - příklad
Příklad makra (začátek podprogramu, makrocyklu nebo pevného cyklu): $BEGIN(SubNo) G79 L|SubNo
Použití: N BEGIN(20)
Výstup z preprocesoru bude: N G79 L20

## Slide 10: Makra - další možnosti
Rozvoj makra je možné rozdělit na více řádků – pokud se na konec řádku s definicí makra vloží znak „\“, bude načítání rozvoje makra pokračovat na dalším řádku: $ToolLen(X,Y,Z) \ ToolLenX=X \ ToolLenY=Y \ ToolLenZ=Z

## Slide 11: Makra – další možnosti
Spojení prvků v rozvoji makra bez mezery – v definici se prvky oddělí znakem „|“
Příklad definice makra: $LINE(AxX, AxY) G1 X|AxX Y|AxY
Použítí: N LINE(10, 23.5)
Výstup z preprocesoru: N G1 X10 Y23.5

## Slide 12: Makra – další možnosti
Zpracování preprocesorem je víceprůchodové – výstup z preprocesoru je zpracováván opakovaně tak dlouho, dokud je co nahrazovat
Příklad: $TOOLLENX S270 $TOOLLENY S271 $TOOLLENZ S272 $ToolLen(X,Y,Z) \ ToolLenX=X \ ToolLenY=Y \ ToolLenZ=Z

## Slide 13: Makra – další možnosti
Použití: ToolLen(0, 0.9, 34.1)
Výstup prvního průchodu: ToolLenX=0 ToolLenY=0.9 ToolLenZ=34.1
Výstup druhého průchodu: S270=0 S271=0.9 S272=34.1

## Slide 14: Makra – definice „proměnné“
Speciální text makra „IPARAM“ a „RPARAM“ umožňuje definici celočíselných a reálných proměnných
Ve skutečnosti se jedná o pojmenované celočíselné a reálné péarametry
Implementace na úrovni preprocesoru

## Slide 15: Makra – definice „proměnné“
Příklad: $PartCnt IPARAM $PartLen RPARAM
Rozvoj: PartCnt => In PartLen => Rn kde n je automaticky generované číslo parametru

## Slide 16: Hlavičkové soubory
Standardně mají příponu NCH
Používají se pro definice, které mají být opakovaně použitelné z více NC programů
Jejich vkládání provádí preprocesor a to tak, že na odpovídající místo vloží celý text hlavičkového souboru

## Slide 17: Vkládání hlavičkových souborů
Implicitní:
  Na základě konfigurace
  Požadované hlavičkové soubory se vloží na začátek všech načítaných NC programů
Explicitní:
  Pomocí direktivy #INL
  Příklad: #INL(Definitions.nch)

## Slide 18: Programové celky
Prioritní blok
Hlavní program
Podprogramy
Makrocykly
Pevné cykly

## Slide 19: Programové celky
Prioritní blok
  Blok uložený ve zvláštním souboru (obvykle PriorityBlock.ncp)
  Používá se:
    Při centrální anulaci – program, který obsahuje jediný blok (prioritní blok)
    Jako první blok každého programu (nevykovává se, ale určuje výchozí podmínky)
  Má určité zvláštnosti, např. v něm nesmí být programován pohyb, skok či volání

## Slide 20: Programové celky
Hlavní program
  Začíná na začátku NCP souboru, který je určen při volbě programu
  Končí blokem, ve kterém je programováno M02, M30 či ENDPROGRAM
  Příklad N PROGRAM N G0 X0 Y0 N G1 X30 Y10 F1000 … N ENDPROGRAM

## Slide 21: Programové celky
Podprogramy
  Musí být ve stejném souboru, jako hlavní program
  Musí být až za hlavním programem
  Začíná blokem s Begin(SubNo) nebo G79 LSubNo, kde SubNo je číslo podprogramu
  Končí blokem s End nebo G70

## Slide 22: Programové celky
Makrocykly
  Musí být v souboru, který bude systém načítat jako soubor s makrocykly
  Soubory makrocyklů lze specifikovat v konfiguraci, nebo pomocí direktivy #MAC(MacFile.ncp)
  Začíná blokem s Begin(MacNo) nebo G79 LMacNo, kde MacNo je číslo podprogramu
  Končí blokem s End nebo G70

## Slide 23: Programové celky
Pevné cykly
  Musí být v souboru, který bude systém načítat jako soubor s pevnými cykly
  Soubory pevných cyklů lze specifikovat v konfiguraci, nebo pomocí direktivy #CYC(CycFile.ncp)
  Začíná blokem s Begin(CycNo) nebo G79 LCycNo, kde CycNo je číslo podprogramu
  Končí blokem s End nebo G70

## Slide 24: Programové celky - rozdíly
Rozpoznávají se podle souboru, ze kterého se načítají
Při volání musím vědět, jaký programový celek chci volat
Odlišné výchozí nastavení toho, co se po návratu z daného celku obnoví do původního stavu (lze změnit)

## Slide 25: Bloky
Blok začíná adresou N
Bloky mohou, ale nemusí být číslovány
Číslování je poviné pro bloky, na které má směřovat skok
Číslování musí být jedinečné v rámci jednoho programového celku

## Slide 26: Postup vykonávání operací v bloku
Nejprve se vykonají „parametrické operace“ (operace s parametry, funkce) v pořadí, v jakém jsou uvedeny
Následuje vyhodnocení adres podle syntaxe ISO
Na závěr se provede skok či volání (pokud je programováno)

## Slide 27: Parametry
V NC programech je možné použít tři pole parametrů:
  Celočíselné – pro obecné použití, práce s celými čísly
  Reálné – pro obecné použití, práce s reálnými čísly
  Systémové – přesně definovaný význam, slouží pro čtení či nastavování hodnot používaných při zpracování NC programu

## Slide 28: Celočíselné parametry
Zápis: In kde n je číslo parametru, např. I50
Lze použít všude tam, kde může být celé číslo, např: GI100
Nastavení hodnoty: I100=41

## Slide 29: Reálné parametry
Zápis: Rn kde n je číslo parametru, např. R50
Lze použít všude tam, kde může být reálné číslo, např: XR100
Nastavení hodnoty: R100=2.359

## Slide 30: Systémové parametry
Lze zapisovat jako Sn, kde n je číslo parametru, tento způsob se však nepoužívá!
Všechny systémové parametry jsou pojmenovány pomocí maker preprocesoru

## Slide 31: Systémové parametry
Pro každý systémový parametr je definováno:
  Význam
  Zda je možné jej číst
  Zda je možné jej zapisovat
  Typ (celočíselný/reálný)

## Slide 32: Systémové parametry
Příklady systémových parametrů:
  AxGX – programovaná poloha geometrické osy X
  ToolRadius – poloměr nástroje
  Feed – programovaná rychlost
  FeedOvr – programovaný override rychlosti
  IPLC0 – celočíselná hodnota pro PLC

## Slide 33: Systémové parametry – geometrické osy
Systémové parametry AxGX, AxGY, AxGZ
  Programovaná poloha geometrických os
  Zápis – programování koncové míry v daném bloku (alternativa k syntaxi ISO), ve skutečnosti nastavuje interní osy, ale podle aktuálního přiřazení geometrických os
  Čtení – čtení programované koncové míry v daném bloku (pozor na pořadí prováděných operací!)
  Nevztahuje se na ně režim absolutního / relativního programování (G90/91)!

## Slide 34: Systémové parametry – interní osy
Systémové parametry AxIn (n je index interní osy: 0..8)
  Programovaná poloha interních os
  Zápis – programování koncové míry v daném bloku (alternativa k syntaxi ISO)
  Čtení – čtení programované koncové míry v daném bloku (pozor na pořadí prováděných operací!)
  Nevztahuje se na ně režim absolutního / relativního programování (G90/91)!

## Slide 35: Systémové parametry – orientace nástroje
Parametry ToolX, ToolY, ToolZ
  Programovaný jednotkový vektor orientace nástroje na konci bloku
  Používá se při zapnuté pětiosé transformaci
  Alternativa k syntaxi ISO
BevelAngle: úhel naklopení nástroje v rovině kolmé k trajektorii pohybu, alternativní způsob programování orientace nástroje

## Slide 36: Systémové parametry – parametry interpolace
CCX, CCY, CCZ: místění středu kružnice ve směru jednotlivých os, zadané relativně vzhledem k počátečnímu bodu
CR: Poloměr kružnice
CRev: Počet otáček kružnice
CHLen, ChLenT: Délka zkosení
RoundR: Poloměr zaoblení

## Slide 37: Systémové parametry – nástroj a jízda po ekvidistantě
ToolLenX, ToolLenY, ToolLenZ: délka nástroje v jednotlivých osách (vektor délkové korekce)
ToolRadius: Poloměr nástroje
EqdOffs: Posunutí pro jízdu po ekvidistantě
RCMethod, RCChangeMethod, RCAngle, RCOptions: Parametry pro řešení poloměrové korekce
TNP: orientace špičky nástroje (pro soustruhy)

## Slide 38: Systémové parametry - rychlost
Feed: programovaná rychlost (obdoba adresy F podle ISO)
FeedOvr: procentuelní změna programované rychlosti oproti Feed (ovlivňuje výslednou programovanou rychlost, nesouvisí s potenciometrem „Feed Override“!)

## Slide 39: Systémové parametry – otáčky vřetene
SpindleSpeed: Programované otáčky vřetene (obdoba adresy S podle ISO)
SpindleSpeedOvr: procentuelní změna programovaných otáček vřetena oproti SpindleSpeed (ovlivňuje výsledné programované otáčky, nesouvisí s potenciometrem „Speed Override“!)

## Slide 40: Systémové parametry – dynamické řízení rychlosti
Slouží pro nastavení způsobu a parametrů rampování, parametrů pro určení rychlosti na přechodu mezi bloky a parametrů pro určení max. rychlosti na kružnici
Zadávané hodnoty jsou omezeny rozsahem daným konfigurací
AccelerationType, ParabAccel, LinearAccel, TransitionFeed, …

## Slide 41: Systémové parametry – průměrové programování
Určeno pro soustruhy
DiameterProgr: TRUE/FALSE – použít/nepoužít průměrové programování při absolutním režimu
DiameterIncProgr: TRUE/FALSE - použít/nepoužít průměrové programování při aditivním režimu
Uplatní se pouze při programování podle syntaxe ISO
Použije se pouze pro osy dle konfigurace

## Slide 42: Systémové parametry – volba jednotek
LengthUnit (Metric/Imperial)
  Určuje jednotky pro zadávání rozměrů:
    Metric = mm
    Imperial = palce
  Používá se pouze pro míry „podle výkresu“ (např. geometrické osy či parametry kružnice), ale ne pro míry dané strojem či nástroje (např. poloměr nástroje či posunutí 1 a 2)

## Slide 43: Systémové parametry – volba jednotek
FeedUnit (Metric/Imperial)
  Určuje jednotky pro zadávání rychlostí:
    Metric = mm/min
    Imperial = palec/min
  Používá se pro zadávané rychlosti

## Slide 44: Systémové parametry – volba jednotek
AngleUnit (Radians/Degrees/Grads)
  Určuje jednotky pro zadávání úhlů

## Slide 45: Systémové parametry - transformace
Pomocí systémových parametrů jsou dostupné všechny prvky transformačních matic programové transformace a transformace polotovaru a prvky vektorů posunutí 1 a posunutí 2

## Slide 46: Systémové parametry - PLC
IPLC0, … IPLC4: celočíselné parametry pro PLC
RPLC0, … RPLC4: reálné parametry pro PLC
Hodnoty těchto parametrů se předávají do PLC
Pro libovolné použití, záleží na PLC

## Slide 47: Funkce
Provádějí složitější operací než jenom zápis/čtení hodnoty
  Matematické a logické funkce
  Řízení vykonávání programu (podmínky, skoky, …)
  Řízení transformací
  Práce s PLC tabulkami a sdílenou pamětí
  Chyby, upozornění, informace
  …

## Slide 48: Matematické funkce
Sčítání, odčítání, násobení, dělení, unární mínus (Plus, Minus, Multiply, Divide, UMinus), lze však také běžným způsobem používat operátory „+“, „-“, „*“ a „/“, např.: AxGX=-R1+3.4*R8 I1=I1+1

## Slide 49: Matematické funkce
Porovnání dvou hodnot (Eq, NEq, Less, LE, Greater, GE)
Logické operace (Not, And, Or, Xor)
Bitové operace (BNot, BAnd, BOr, BXor, Shl, Shr)
Převod celého čísla na reálné a obráceně (Real, Int)
Zaokrouhlování, celá a desetinná část čísla (Round, Trunc, Tenths)

## Slide 50: Matematické funkce
Absolutní hodnota, druhá mocnina a odmocnina (Abs, Sqr, Sqrt)
Exponenciální a logaritmické (Exp, Exp2, Exp10, Log, Log2, Log10)
Goniometrické (Sin, Cos, Tan, ASin, ACos, ATan)
…

## Slide 51: Funkce pro řízení běhu programu
Nepodmíněný skok (Jmp)
  Skok na blok (v rámci jednoho programového celku)
  Skok se provede až po vykonání bloku, ve kterém je programován
  Příklad: N100 Jmp(200) … N200 G0 X0 Z0

## Slide 52: Funkce pro řízení běhu programu
Volání podprogramu, makrocyklu nebo pevného cyklu (Call, CallMacro, CallCycle)
  Volání se provede až po vykonání bloku, ve kterém je programováno
  Příklad: … N Call(100) … N Begin(100) … N End

## Slide 53: Funkce pro řízení běhu programu
Nastavení vlastností podprogramu, makrocyklu nebo pevného cyklu (SubOpt)
  Slouží k volbě, co se má obnovit po návratu z podprogramu / makrocyklu / pevného cyklu do stavu před voláním
  Lze obnovit: typ interpolace, pracovní rovinu, parametry korekcí, programované G a M funkce, rychlost, otáčky, transformace, …

## Slide 54: Funkce pro řízení běhu programu
Úchova celočíselných/reálných parametrů v podprogramu, makrocyklu nebo pevném cyklu (PreserveI, PreserveR)
  Volá se na začátku podprogramu, makrocyklu či pevného cyklu
  Uloží zadaný rozsah celočíselných / reálných parametrů a obnoví ho při návratu z daného programového celku
  Používá se tehdy, pokud lokální výpočet nemá změnit parametry platné v době volání

## Slide 55: Funkce pro řízení běhu programu
Úchova parametrů – příklad N Begin(20) PreserveR(10, 15) N R10=AxGX R11=AxGY R12=R10+5 R13=R11+5 N G1 XR10 YR13 N G1 XR12 YR13 N G1 XR12 YR11 N G1 XR10 YR10 N End

## Slide 56: Funkce pro řízení běhu programu
Podmínky (If, Else, EndIf)
  Vždy začíná if(podmínka), kde podmínka je libovolný celočíselný výraz, TRUE – nenulová hodnota, FALSE – nula
  Vždy končí EndIf
  Operace za If se provedou, pokud je podmínka splněna (TRUE), operace za Else se provedou pokud podmínka není splněna (FALSE), Else je nepovinné

## Slide 57: Funkce pro řízení běhu programu
Podmínky – příklad N If(I1) R1=30 R2=50 Else R1=-30 R2=-50 EndIf

## Slide 58: Funkce pro práci s chybami
Oznámení chyby (Err)
Upozornění, tři „důležitosti“ (Wrn1, Wrn2, Wrn3)
Informace (Info)
Zpracovávají se už při přípravě programu!

## Slide 59: Funkce pro práci s chybami
Funkce Err ukončí přípravu NC programu a zobrazí zadanou zprávu
Do zprávy je možné vložit parametry (celočíselné či reálné hodnoty)
Příklady: Err(‘Příliš velká hodnota:\r’,R8) Err(‘Příliš mnoho opakování:\i‘,I3)

## Slide 60: Funkce pro práci s chybami
Funkce Wrn1, Wrn2, Wrn3 a Info zobrazí zadanou zprávu, ale na rozdíl od funkce Err neukončí přípravu programu
Rozdíly:
  Jiný způsob zobrazení
  Různá pravidla pro filtrování
  Různá pravidla pro logování

## Slide 61: Funkce pro zobrazování zpráv
Zobrazení zprávy (MsgShow)
Skrytí zprávy (MsgHide)
K zobrazení/skrytí zprávy dojde až při vykonávání programu, na začátku bloku
První parametr obou funkcí představuje „identifikátor“ zprávy (více zpráv zobrazených současně – každá musí mít jiný identifikátor, MsgHide s identifikátorem 0 skryje všechny zprávy)
Do zpráv je možné vkládat parametry

## Slide 62: Funkce pro zobrazování zpráv
Příklad N MsgShow(1,‘R1:\r,I1:\i’,R1,I1) N MsgShow(2,‘Vrtání’) N MsgHide(2) N MsgShow(3, ‘Závitování’) N MsgHide(0)

## Slide 63: Funkce pro programování G a M funkcí
Programování G funkcí (ProgrG), programování M funkcí (ProgrM)
Použití všude tam, kde není možné použít syntaxi ISO, zejména v podmínkách
Příklad: If (I1) ProgrG(41) Else ProgrG(42) EndIf

## Slide 64: Funkce - nastavení geometrických os
Pomocí funkce SetGAx lze nastavit, které interní osy budou geometrické
Jako geometrické osy lze nastavit pouze ty, pro které to povoluje konfigurace
Příklad: SetGAx(0, 3, 2) X – osa 0, Y – osa 3, Z – osa 2

## Slide 65: Funkce pro práci s transformacemi
Funkce se dělí podle toho, zda:
  Pracují s programovou transformací (např. Translate), nebo transformací polotovaru (např. WTranslate)
  Podle toho, zda nastavují transformaci absolutně (např. Translate), nebo aditivně (např. ATranslate)

## Slide 66: Funkce pro práci s transformacemi
Posunutí: Translate(x,y,z)
Rotace okolo jednotlivých os: RotateX(úhel), RotateY(úhel), RotateZ(úhel)
Změna měřítka: Scale(měřítko)
Zrcadlení ve směru jednotlivých os: MirrorX, MirrorY, MirrorZ

## Slide 67: Funkce – čtení PLC konstant
Pomocí funkce GetPlcConst lze načíst hodnoty PLC konstant
Používá se např. při rozdělování sdílené paměti
Příklad: I10=GetPlcConst(‘OFFS_R_TIME’)

## Slide 68: Funkce – práce s PLC tabulkami
Zjištění počtu PLC tabulek: PlcTCount
Zjištění počtu řádků a sloupců dané tabulky: PlcTLinesCount, PlcTColsCount
Zjištění a změna zvoleného řádku: PlcTGetSelLine, PlcTSetSelLine
Zjištění indexu sloupce na základě identifikátoru sloupce PlcTGetColIndex

## Slide 69: Funkce – práce s PLC tabulkami
Zjištění typu pro sloupec PLC tabulky: PlcTColType
Čtení hodnoty z PLC tabulky: PlcTGetInt, PlcTGetReal
Zápis hodnoty do PLC tabulky: PlcTSetInt, PlcTSetReal

## Slide 70: Funkce – práce se sdílenou pamětí
Čtení/zápis hodnoty ze/do sdílené paměti
  Funkce PlcSAReadInt, PlcSAReadReal, PlcSAWriteInt a PlcSAWriteReal
  Provádí se při přípravě programu (zápis změní hodnotu i v případě, že vůbec nedojde k odstartování daného bloku!)

## Slide 71: Funkce – práce se sdílenou pamětí
Čtení/zápis hodnoty ze/do sdílené paměti
  Funkce PlcSAReadIntW, PlcSAReadRealW, PlcSAWriteIntW a PlcSAWriteRealW
  Provádí se teprve po odjetí předchozího bloku

## Slide 72: Funkce – přímo sdílené proměnné
Čtení hodnoty přímo sdílené proměnné
  Funkce ReadPlcVarInt, ReadPlcVarReal, ReadRtmVarInt a ReadRtmVarReal
  Provádí se při přípravě programu, vhodné pro čtení proměnných, jejichž hodnota se v průběhu zpracování a jízdy programu nemění

## Slide 73: Funkce – přímo sdílené proměnné
Čtení hodnoty přímo sdílené proměnné
  Funkce ReadPlcVarIntW, ReadPlcVarRealW, ReadRtmVarIntW a ReadRtmVarRealW
  Provádí se teprve po odjetí předchozího bloku

## Slide 74: Příklady
Cyklus N I1 = PocetKusu N10 If ( Not(Greater(I1, 0)) ) Jmp(20) EndIf N ATranslate(OfsX, 0, 0) N CallMacro(MAC_Tvar1) N I1=I1-1 N Jmp(10) N20 …

## Slide 75: Příklady
Podmínka N G1 X… Y… N G1 If (Vpravo) AxGX = AxGX + 5 Else AxGX = AxGX – 5 EndIf N G1 X… Y…

## Slide 76: Příklady
Podmínka N G1 G91 If (Vpravo) X5 Else X-5 EndIf Špatně! Adresy podle syntaxe ISO se vyhodnocují až na konci bloku!