## Slide 1: Instalace WinCNC - BIOS
Aby systém, resp. počítač nabootoval z USB flash disku, musí se v BIOSu nastavit priorita bootování z hard disku:
Advanced BIOS Features:
Hard Disk Boot Priority:
USB-HDD0:USB FLASH DRIVE PMAP
t.j. jako první nastavit USB flash disk.
First Boot Device: Hard Disk

## Slide 2: Setup
Předinstalační prostředí Windows PE je nové řešení
pro instalaci, diagnostiku, řešení problémů,
zálohování. Zjednodušený Operační Systém
Windows PE nahrazuje bývalou systémovou disketu.
Není to plnohodnotná náhrada operačního systému.
Spustit intalacaci
WINDOWS PE
(Preinstallation Environment )

## Slide 3: Hardwarové prostředí
Zobrazí se se seznam hardwarových konfigurací (typy používaných základních desek):
Zde popisovaná instalace je pro
Základní desku COMMELL LS570
Potvrdíme OK.
Probíhá instalace WINDOWS XP
Embedded a dalších komponent.
Průběh instalace trvá několik minut
a monitoruje se na obrazovce.
Úspěšná instalace – zobrazí se
***** Setup / Full recovery finished OK
Potvrdíme OK

## Slide 4: Restart nebo rovnou obnova
Hlavní nabídka Wizardu
Vyjmeme USB Flash disk (při obnově z USB disku ne)
Restart systému:
Obnova systému:
Při plnohodnotné instalaci po restartu stiskem tlačítka DEL je třeba dostat se do BIOSU a upravit pořadí bootování.
Po restartu automaticky proběhnou potřebné instalace zařízení, driverů, sítě atd., což trvá několik minut a poté se systém automaticky restartuje.
Pokud máme uživatelskou (případně tovární) zálohu – není třeba pokračovat v instalaci restartem, ale v menu se zvolí rovnou obnova – po ukončení obnovy je systém připraven k činnosti !

## Slide 5: Konec instalace
První „ruční“ zásah je třeba, když se objeví okno
Select Netware Logon:
Nic se nenastavuje -
pouze potvrdit OK
Ukončení instalace
Poznámka k motherboardu Commell LS570:
Po naběhnutí úvodní obrazovky je potřeba před dalším nastavením znovu restartovat počítač

## Slide 6: Závěrečná nastavení
Po restartu nastavit monitor:
Pravé tlačítko myši na ploše -> Graphics Options -> Output To-> Monitor
Pravé tlačítko myši na ploše -> Properties -> Záložka Settings-> Nastavit rozlišení 1024x768
Provést kalibraci monitoru
Lokalizace a regionální nastavení (Česky, Anglicky)
Nastvit WinCNC jako Shell
Aktivovat Enhanced Write Filter : ewfmgr c: -enable
Nainstalovat systém – buď setupem nebo ze zálohy