## Slide 1: Windows XP embedded
Vlastnosti, instalace, zálohování a obnova

## Slide 2: Windows XP embedded
Založeno na „kancelářské“ verzi Windows XP
Speciální Verze Windos XP určená pro zabudování do zařízení
Výrobce zařízení si může sestavit vlastní konfiguraci z existujících komponent
Jiný způsob licencování

## Slide 3: Proč Windows XP embedded
Vypuštění některých komponent = menší nároky na HW (místo na disku, pamě‘t, …) a odstranění nežádoucích funkcí
Snazší instalace a následná správa
Dobrá lokalizovatelnost
Jednotné chování všech systémů
Cena

## Slide 4: Rozdělení disku

## Slide 5: Instalace softwaru
Příprava disku, instalace Windows XPe
Instalace driverů a aplikací, instalace WinCNC, prvotní konfigurace
„Tovární záloha“

## Slide 6: Příprava disku, instalace Win XPe
Nabootovat z instalačního CD či USB flash
Automaticky se spustí „MEFI CNC Setup and Recovery Wizard“
Instalace se spustí tlačítkem „Setup / Full recovery“ (pozor, chvilku trvá!)
Vyjmout instalační médium a restartovat tlačítkem „Restart“

## Slide 7: Setup and Recovery Wizard

## Slide 8: Instalace driverů a aplikací
Instaluje se to, co není standardní součástí připraveného obrazu, tedy:
  Drivery pro Touch Screen popř. VGA kartu
  Drivery pro volitelná zařízení
  Internet Explorer 7
  Další aplikace na přání zákazníka

## Slide 9: Instalace WinCNC
Spustit instalační program (WinCNCSetup_n_n_nnn.exe)
Důležité volby jsou v posledním dialogu před spuštěním vlastní instalace
Zapsat heslo do registru: položka „Password0“ typu REG_SZ v klíči „HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\MEFI\WinCNC\Persistent\Channels\Channel0\Passwords“
Nainstalovat PLC

## Slide 10: Instalace WinCNC

## Slide 11: Prvotní konfigurace
Rozlišení obrazovky, popř. další parametry
Konfigurace průzkumníka Windows
Nastavení lokalizace
Kalibrace dotykového senzoru
Nastavit WinCNC jako „shell“
Zapnout EWF (Enhanced Write Filter)

## Slide 12: Vytvoření „tovární zálohy“
Tovární zálohu lze později použít k návratu do stavu „z továrny“
Při bootování zvolit položku „Backup and Recovery“
Automaticky se spustí „MEFI CNC Setup and Recovery Wizard“
Vytváření zálohy se spustí tlačítkem „Factory backup“

## Slide 13: Záloha softwaru řídícího systému
Záloha se vytváří pro případ SW či HW poškození disku
Zálohu nelze použít pro instalaci!
Záloha disku nenahrazuje zálohu projektu PLC!
Zálohu nelze použít na jiném řídícím systému
Vždy vytvořit před předáním stroje!

## Slide 14: Vytvoření zálohy
Při bootování zvolit položku „Backup and Recovery“
Automaticky se spustí „MEFI CNC Setup and Recovery Wizard“
Vytváření spustit tlačítkem backup
Je možné zálohovat systémový a/nebo datový oddíl
Zálohu lze uložit na externí médium

## Slide 15: Obnova ze zálohy
Obnoví systémový a/nebo datový oddíl do stavu v okamžiku vytváření zálohy
Pracuje na diskové úrovni => přepíše celý systémový a/nebo datový oddíl

## Slide 16: Obnova ze zálohy
Při bootování zvolit položku „Backup and Recovery“
Automaticky se spustí „MEFI CNC Setup and Recovery Wizard“
Obnova se spustí tlačítkem „Restore from Backup“
Zvolit, co obnovovat (systém/data)
Zvolit kde je záloha umístěna

## Slide 17: Enhanced Write Filter (EWF)
Používá se pro systémový oddíl (C:)
Ochrana před nežádoucími změnami obsahu disku
Princip: změny provedené na disku se poznamenávají do RAM jejíž obsah se při vypnutí ztratí (po dalším startu bude systémový oddíl v původním stavu)
Neposkytuje dostatečnou ochranu proti výpadku napájení!

## Slide 18: EWF - ovládání
EWF se zapíná po dokončení prvotní instalace softwaru příkazem ewfmgr C: -enable
Po změně systémové konfigurace, instalaci PLC či WinCNC apod. se musí změny uložit na disk příkazem ewfmgr C: -commit (příkaz se provede při ukončování Windows)