## Slide 1: Tvorba uživatelských tvarů
Tvorba uživatelského tvaru vychází ze standardních cyklů, které jsou součástí systému a zachovává i podobnou grafickou strukturu.
Uživatel požaduje vlastní, specielní cyklus, který se využije jen u jednoho konkrétního stroje.
Nahradí komfortněji parametrický partprogram, kde by obsluha musela ručně editovala parametry.

## Slide 2: Jak začít
Vyjdeme z požadavku vytvořit program, který by obráběl obruč kola na karuselu. Pro jednoduchost uvedeme jen část programu:
....
N10 R10=500 „Poloměr obruče
R11=20 „Délka L
....
N100 G01 G95 M3 S50
N110 XR10=550 F0.25
N120 ZR11

## Slide 3: Proč uživatelské tvary
V partprogramy bychom změnily R10 a R11 a bylo by hotovo. U několika málo parametrů by to bylo možné, častěji je však třeba nastavit více parametrů – využijeme pevné tvary.
Výhody
Přehledné zadávání parametrů podle okótovaného obrázku
Možnost změnit jen některé parametry, ostatní se „pamatují“ z předešlého zadání.
Možnost úschovy všech parametrů pod libovolným názvem a následně je kdykoli vyvolat a použít bez toho, aby se musely znovu všechny zadávat
Možnost zkontrolovat zadávané hodnoty na povolený rozsah, čímž se sníží riziko zadání chybné hodnoty

## Slide 4: Postup tvorby
Máme hotový parametricky zadávaný partprogram, který řeší náš případ. Partprogram si můžeme odladit a odzkoušet, aby byl správný. Následně jej přepíšeme do tvaru jako makrocyklus – to je jednoduché.
Program:
N PROGRAM
…
N ENDPROGRAM
Makrocyklus:
N BEGIN(číslo makra)
…..
N END
Vše ostatní zůstane stejné.

## Slide 5: Ovládaní softwarovám tlačítkem
Soft. tlačítkem vyvoláme dialog, kde se zadají parametry.
Vygeneruje partprogram, který zavolá námi vytvořený makrocyklus a předá mu parametry, které,které jsme zadali do okének dialogu.
Po stisku tlačítka START se partprogram odjede.
Předpokládá se možnost vytvoření samostatného softwarového tlačítka.
Dialog bude vytvářet tvůrce PLC, t.j. veškeré nově vytvořené soubory (*.HTML, *.NCP, *.MAC atd.) budou přidané do adresáře CNC Machine Files, resp. jeho podadresářů.
Všechny přidané soubory musí být začleněny do projektu PLC.

## Slide 6: Vytvoření nového softwarového tlačítka
V systému je k dispozici tlačítko „Tvary“, nové softwarové tlačítko přidáme za toto tlačítku a nazveme ho „Uživatelské tvary“.
Tlačítko se v našem příkladu „přidá“ do souboru Man.Softmenu.
Pokud existují jazykové lokalizace, existují ještě i soubory, kde je za „Man“ přidána tříznakové rozlišení jazykové verze. Např. soubor nazvaný ManCSY.Softmenu je česká verze, ManENU.Softmenu je anglická verze atd. V tom případě je vhodné nové tlačítko přidat do všech souborů.
Vzhledem k tomu, že soubor ManCSY.Softmenu je k dispozici pouze v instalačních adresářích systému, t.j. v adresáři:
C:\Program Files\MEFI\WinCNC\SoftMenu
musí se (při instalaci PLC) zkopírovat do adreáře:
C:\CNC Machine Files\SoftMenu

## Slide 7: PLC.NSI
Zkopírování souboru ManCSY.Softmenu při instalaci PLC se zajistí v souboru PLC.NSI
V části Function InstallPlcFiles přidáme řádek (celý příkaz musí být v jednom řádku!):
File "/oname=SoftMenu\ManCSY.SoftMenu" "..\SoftMenu\ManCSY.SoftMenu"
Vzhledem k tomu, že se musí zajistit i odinstalování PLC, přidá se do téhož souboru v části
Function unInstallPlcFiles ještě tento řádek:
Delete "$INSTDIR\SoftMenu\ManCSY.SoftMenu"

## Slide 8: Úprava SoftMenu
V souboru ManCSY.SoftMenu, který jsme přidali do projektu PLC provedeme úpravu přidání nového tlačítka.
Toto je standardní tlačítko Tvary:
<SoftMenuItem>
<Text>Tvary</Text>
<Dialog>Macro</Dialog>
</SoftMenuItem>
Toto přidáme:
<SoftMenuItem>
<Text>Uživatelské<Br/>tvary</Text>
<Dialog>UserMacro</Dialog>
</SoftMenuItem>

## Slide 9: Registrace tlačítka
Přidáním čtyř řádků vytvoříme předpoklad pro vznik nového tlačítka s nápisem „Uživatelské tvary“.
Dialog nazveme UserMacro.
Aby tlačítko bylo skutečně funkční, je potřeba ještě dialog UserMacro zaregistrovat.
Pokud by se neprovedla registrace, tlačítko by se sice zobrazilo, ale nijak by nereagovalo.
Registrace se provádí zápisem do registrů Windows

## Slide 10: Zápis do registrů v PLC.NSI
WriteRegStr HKLM "Software\MEFI\WinCNC\Machine\UserInterface\Dialogs\UserMacro" "HtmlFile" "UserMacro.html"
WriteRegStr HKLM "Software\MEFI\WinCNC\Machine\UserInterface\Dialogs\UserMacro" "Library" "WinCNC"
WriteRegStr HKLM "Software\MEFI\WinCNC\Machine\UserInterface\Dialogs\UserMacro" "SoftMenuFile" "WndMacroDialogMacro.SoftMenu"
WriteRegStr HKLM "Software\MEFI\WinCNC\Machine\UserInterface\Dialogs\UserMacro" "Type" "MacroDialog"
Zápis musí být na jedné řádce !
První řádek v registraci říká, že Dialog se jmenuje UserMacro a spouští html stránku UserMacro.html. Další řádky udávají o jakou se jedná knihovnu, že se jedná o softwarové tlačítko a o jaký typ dialogu se jedná

## Slide 11: Jak je to v registru?
První zápis odkazuje na HTML soubor UserMacro.html, který je umístěn ve složce CNC Machine Files\HTML. V příkazu se uvádí se pouze relativní cesta, vztahující se k adresáři HTML. Pokud chceme vytvořené html soubory a různé obrázky umístit do podadresáře v adresáři HTML, musíme tento podadresář vytvořit a nahrát do něj potřebné soubory (v PLC.NSI)

## Slide 12: HTML soubory
Dialog UserMacro je popsán HTML stránkou „UserMacro.html“. Zobrazí dialog podle obrázku:
Dále je v HTML souboru odkaz, jaká HTML stránka se zobrazí, pokud se „dotkneme“ menu tlačítka Opracování obruče:
href="OpracovaniObruce.html"
Tento odkaz zobrazí HTML stránku OpracovaniObruce.html, což je dialog pro zadání potřebných parametrů.
V HTML souboru je určeno, jaký obrázek se zobrazí jako velké „menu tlačítko“. V našem případě je to obrázek „OpracovaniObruce.gif“ a má velikost 160 x 120 pixelů

## Slide 13: OpracovaniObruce.html

## Slide 14: OpracovaniObruce.html
<BODY
PutHtmlFile="TRUE" NCPFile="Macro\Obruc1.ncp"
CNCDirectory="DIR_USER SUBDIR_NCP" BlockText="
CALLMACRO(NoMacro_Obruc)">
…..
PutHtmlFile="TRUE"
TRUE znamená, že ve vytvořeném NCP souboru se jako komentář uvede, jaký html soubor tento NCP program vytváří.
NCPFile="Macro\Obruc1.ncp"
Zde je uveden název souboru, který se automaticky vytvoří po zadání parametrů uživatelského tvaru v Dialogu a potvrzení tlačítkem OK. V našem případě se vytvoří soubor Obruc1.ncp a bude vytvořen v podadresáři Macro. Adresář Macro je pak podadresářem adresáře NCP
CNCDirectory="DIR_USER SUBDIR_NCP"
Zde je uvedeno, že výše zmíněný soubor Obruc1.ncp v adresáři Macro bude vytvořen v uživatelské části, t.j. v adreáři CNC User Files.
BlockText=" CALLMACRO(NoMacro_Obruc)"
Tento parametr udává rozvoj textu, který se uloží do výše zmíněného souboru Obruc1.ncp.

## Slide 15: Generace programu obecně
InitText N Param1=Hodnota1 Param2=Hodnota2 … BlockText FinalText N ENDPROGRAM FileEndText
V našem rozvoji jsem nepoužili parametr InitText. Kdybychom ho použili, a napsali např.:
InitText = "%100"
vložilo by se do souboru Obruc1.ncp na začátek ještě %100. Podobně lze použít FinalText a FileEndtext

## Slide 16: Vygenerovaný program
N
DELKA_L=110
DELKA_H=35
PRUMER_D=10
OTACKY=100
RYCHLOST=100
"HtmlFile" "C:\CNC\MachineFiles\Html\OpracovaniObruce.html
CALLMACRO(NoMacro_Obruc)
N ENDPROGRAM

## Slide 17: Naplnění parametrů
<DIV id="Param_R00">
<SPAN id="Param_R00_Lbl" class="LabelMedium" >L</SPAN>
<INPUT id="Param_R00_Val" class="EditMedium"
storageName="DELKA_L" type="text" value="110"
NumberCheck="NumberType: Real;" >
</DIV>
id="Param_R00" – identifikátor parametru, určuje umístění v okně, viz stejnojmenný identifikátor v části definice STYLE.
id="Param_R00_Lbl" určuje umístění názvu parametru, zde písmeno „L“
id="Param_R00_Val" určuje umístění okénka pro zadání hodnoty.
INPUT určuje, kam se má zadaná hodnota uložit a pod jakým názvem.
class určují předpis pro typ písma, barvu atd a jsou definované v souboru CSS stylů.
storageName=“Delka_L“. Název parametru, který se „vytvoří“ v souboru Obruc1.ncp a kterému se přiřadí do hodnota, která se zadá do okénka. Dále je zde určeno, že se jedná o zadání reálného čísla (NumberCheck), zadávané údaje do okénka jsou typu text a prvotní hodnota, která se naplní je 110.

## Slide 18: Makrocyklus
N BEGIN(NoMacro_OBRUC)
" Volba nástroje a otáček
N300 M3 Tool(2,40) SpindleSpeed = Otacky
N310 G00 G90 G23 Z20 " Bezpečná výška v Z
N320 Tool(2,42) EQDOFFS = 0
AxGX = (PRUMER_D/2)-1
N330 Z10 " 10 mm před materiálem
N340 G01 Feed = Rychlost "G95" G94
AxGX = (PRUMER_D/2)+4
AxGZ = 2
N350 G01
AxGX = (PRUMER_D/2) AxGZ = -2 " Sražení 2x45 stupňů
N360 AxGZ = -(DELKA_H + 3)
N370 G11 RoundR = 1 " Zaoblení 1 mm
N380 G01 AxGX = ((PRUMER_D/2) - 10)
AxGZ = -DELKA_H
N390 G91 X-20 Z3
N400 G90 G00 G40 Z20 " Z do bezpečné vzdálenosti
N410 M5 " STOP vřetene
N END
V makrocyklu jsou použité parametry PRUMER_D, DELKA_H, RYCHLOST, OTACKY, které jsme zadali v dialogu.
Názvy těchto parametrů jsou definované v hlavičkovém souboru OBRUC.NCH

## Slide 19: Hlavičkový soubor
Názvy parametrů jsou definované v hlavičkovém souboru OBRUC.NCH
" *** Parametry a makra pro tvar OBRUC1.NCP
#MAC(MACRO_OBRUC.NCP)
$NoMacro_OBRUC 1000
" Parametry
$DELKA_L R100
$DELKA_H R101
$PRUMER_D R102
$PRIDAVEK_P R103
$RYCHLOST R104
$OTACKY R105
Tento hlavičkový soubor je automaticky připojen k partprogramu, který vytvořil dialog.

## Slide 20: Jak hlavičku připojit k partprogramu?
${registry::Write} "HKLM\Software\MEFI\WinCNC\Machine\Channels\Channel0\PartProg""AdditionalInlFiles" "Obruc.nch$\n" "REG_MULTI_SZ"$R0
Zápis do souboruPLC.NSI
File "/oname=Include\Obruc.nch" "..\Include\Obruc.nch"
Delete "$INSTDIR\Include\Obruc.nch"

## Slide 21: Výsledek dialogu