## Slide 1: Přizpůsobení řídících systémů řady CNC872 konkrétní aplikaci
Projekt, instalace, PLC, přizpůsobení uživatelského rozhraní

## Slide 2: Přizpůsobení aplikaci
Přizpůsobení řídícího systému konkrétní aplikaci neznamená pouze tvorbu PLC!
Je potřeba řešit:
  PLC
  Uživatelské rozhraní
  Konfiguraci
  Technologii
  Tvorba pevných cyklů a makrocyklů, dialogy pro jejich použití
  …

## Slide 3: Projekt
Základem pro přizpůsobení je projekt WinTechnolu
Obsahuje vše, co je potřeba přidat ke standardní instalaci WinCNC
Výsledkem překladu projektu je instalátor, který automatizuje proces instalace a upgradu

## Slide 4: Proč projekt?
Vše na jednom místě =>
  Snadné zálohování
  Umožňuje „správu verzí“
Automatizace procesu přizpůsobení
Opakovatelnost procesu přizpůsobení
Umožňuje „opravu na dálku“

## Slide 5: Součásti projektu
Zdrojové soubory PLC
Definici PLC konstant a PLC chyb
Konfiguraci řídícího systému
Prioritní blok
Tabulky
Pevné cykly, makrocykly, …
Soubory pro přizpůsobení uživatelského rozhraní (HTML, softwarové menu, …)
Skript pro vytvoření instalátoru
…

## Slide 6: Indikátory
Konfigurace v registru: …\UserInterface\Indicators\Top\ID …\UserInterface\Indicators\Left\ID …\UserInterface\Indicators\Right\ID …\UserInterface\Indicators\Bottom\ID
ID – identifikátor indikátoru, musí být jednoznačný pro danou stranu
Jako indikátor lze použít jakékoliv „okno“ (plugin typu „Window Wrapper“), obdobně jako v rozvržení či dialogu

## Slide 7: Indikátory
Společné položky konfigurace:
  Library: knihovna implementující požadovaný indikátor („okno“)
  Type: typ indikátoru („okna“), viz výčet typů implementovaných v dané knihovně
  Left, Right, Top, Bottom: umístění indikátoru v rámci plochy obdélníku vyhrazeného pro indikátory na dané straně

## Slide 8: Dialogy
Konfigurace v registru: …\UserInterface\Dialogs\ID
ID – identifikátor dialogu, pomocí tohoto ID se na dialog odkazuje
V dialogu lze použít jakékoliv „okno“ (plugin typu „Window Wrapper“), obdobně jako v rozvržení nebo indikátoru

## Slide 9: Dialogy
Společné prvky konfigurace:
  Library: knihovna implementující požadovaný dialog („okno“)
  Type: typ dialogu („okna“), viz výčet typů implementovaných v dané knihovně
  Width, Height: Rozměry dialogu. U oken založených na HTML lze nastavit pomocí HTML souboru. Pokud se nezadá, dialog se roztáhne přes celou plochu rozvržení
  DontInherit: ignorovat nastavení z instalační, popř. také strojní sekce konfigurace

## Slide 10: Okna
Nakonfigurovaná okna lze použít v rámci rozvržení
Konfigurace v registru: …\UserInterface\Windows\ID
ID – identifikátor, pomocí tohoto ID se na dialog odkazuje (zejména při konfiguraci rozvržení)

## Slide 11: Okna
Společné prvky konfigurace:
  Library: knihovna implementující požadované okno
  Type: typ okna, viz výčet typů implementovaných v dané knihovně
  Name: jméno okna, pomocí něj lze vyhledat při volbě indikace (lze lokalizovat)
  Category: kategorie oken, kam se má zařadit (pro volbu indikace, lze lokalizovat)

## Slide 12: Rozvržení
Konfigurace v registru: …\UserInterface\Layouts\ID
ID – identifikátor, pomocí tohoto ID se na rozvržení odkazuje
Prvky konfigurace:
  Name: jméno rozvržení, pomocí něj lze vyhledat při volbě indikace (lze lokalizovat)
  Category: kategorie, kam se má zařadit (pro volbu indikace, lze lokalizovat)
  WindowsCount: počet oken

## Slide 13: Rozvržení
Konfigurace okna rozvržení:
  V podklíči WindowN, kde N je index okna (0 až WindowsCount – 1)
  DefaultWindow: ID okna, které se defaultně použije na daném místě rozvržení, lze změnit volbou indikace
  Left, Right, Top, Bottom: umístění okna v rámci obdélníku rozvržení, zadává se v %

## Slide 14: „HTML okna“
WinCNC používá celou řadu oken, jejichž vzhled je řízen pomocí HTML, všechna mají společný základ => část možností je společná
Pro potřeby WinCNC je HTML doplněno o další atributy
WinCNC do takových oken umí vkládat prvky, které jsou asynchronně („rychle“) překreslovány: tzv. „Async Indicator Painter“, „AIP“

## Slide 15: „HTML okna“ – společné prvky
„Stylopis“ dle konfigurace (použití konfigurovatelného souboru s kaskádovými styly): <LINK ID="SkinStyleSheet" rel="stylesheet" type="text/css" href="DefaultSkin.css"> soubor, na který odkazuje href, je za běhu změněn podle konfigurace

## Slide 16: „HTML okna“ – společné prvky
Určení velikosti dialogu: <DIV id="DialogBackground">
  Libovolný element s ID DialogBackground
  Musí být v elementu BODY
  Všechny viditelné elementy musí být v tomto elementu

## Slide 17: „HTML okna“ – společné prvky
Tlačítko
  Každý typ okna připouští určitou sadu tlačítek (element BUTTON, popř. DIV), která používá, musí mít zadán požadovaný id (dle okna)
  Každé tlačítko může:
    Zadat příkaz pro WinCNC, PLC, RTM
    Zobrazit dialog
    Změnit rozvržení

## Slide 18: „HTML okna“ – společné prvky
Tlačítko:
  Volba rozvržení – ID rozvržení se uvede do atributu LayoutID
  Zobrazení dialogu – ID dialogu se uvede do atributu DialogID
  Příkazy – atributy CncCommand, PlcCommand a RtmCommand

## Slide 19: „HTML okna“ – společné prvky
Lokalizace: tabulka řetězců <DIV id="StringTableCSY" class="StringTable"> <SPAN id="IDS_WindowTitle"> Parametry řezání </SPAN> <SPAN id="IDS_CuttingAreaTitle"> Řezání </SPAN> </DIV>
Tabulka musí být pro každý jazyk
Pokud se nenalezne tabulka pro aktuální jazyk, ponechají se původní řetězce

## Slide 20: „HTML okna“ – společné prvky
Lokalizace: použití řetězce z tabulky <DIV LocStrID="IDS_WindowTitle"> Cutting parameters </DIV>
Identifikátor řetězce (podle tabulky) musí být uvedena v atributu LocStrID

## Slide 21: „HTML okna“ – společné prvky
Indikační prvky vkládané do HTML
  Async Indicator Painter (AIP)
  Řešeno pomocí pluginů => s využitím známeho rozhraní lze naprogramovat libovolný způsob zobrazování
  Použití:
    Číselné zobrazení hodnoty
    Grafické zobrazení hodnoty
    Indikační „LED“

## Slide 22: „HTML okna“ – společné prvky
Vložení AIP
  AIP se vkládá přes HTML element
  Zadání pomocí dodatečných atributů: <DIV CNCType="AsyncIndicatorPainter„ AIPLibrary="StdPlugins„ AIPType="Axis„ AIPOptions="Channel:0; Axis:0; ValType:Pos0; NumberPrecision:3; "> 123.12 </DIV>

## Slide 23: „HTML okna“ – společné prvky
„Simple event generator“ – umožňuje volání skriptu z HTML stránky
  Vložení pomocí HTML elementu
  Zadání pomocí dodatečných atributů <OBJECT VIEWASTEXT style="visibility:hidden;" CNCType="SimpleEventGenerator" SEGLibrary="StdPlugins" SEGType="PlcVarWatcher" SEGOptions="Variable: CurOp;" SEGFunction="OnCurOpChanged"></OBJECT>

## Slide 24: „HTML okna“ – společné prvky
„Simple event generator“ – skript <SCRIPT> function OnCurOpChanged(EventVal, EventOpt) { // EventVal - nová hodnota proměnné // EventOp - zde nevyužito ... } </SCRIPT>

## Slide 25: „HTML okna“ – společné prvky
„Simple event generator“ – typy
  PlcSAWatcher – hlídání hodnoty ve sdílené paměti
  PlcVarWatcher – hlídání hodnoty přímo sdílené proměnné definované v PLC
  RtmVarWatcher – hlídání hodnoty přímo sdílené proměnné definované v modulu reálného času (RTM)

## Slide 26: Dialogové zadání programu – „Tvary“
Vytváření NC programu na základě parametrů zadaných uživatelem do dialogu
Obsah vygenerovaného programu je dán HTML souborem a parametry zadanými uživatelem
Umožňuje obrábění vybraných programu bez ručního NC programování
Okno typu „MacroDialog“

## Slide 27: Dialogové zadání programu
Generuje NC program ve tvaru: InitText N Param1=Hodnota1 Param2=Hodnota2 … BlockText FinalText N ENDPROGRAM FileEndText

## Slide 28: Dialogové zadání programu
Co obsahuje řídící HTML soubor:
  Element BODY může obsahovat další atributy, jejichž text se přímo vloží do generovaného NC programu: InitText, BlockText, FinalText, FileEndText

## Slide 29: Dialogové zadání programu
Co obsahuje řídící HTML soubor:
  Elementy INPUT s atributem StorageName
    StorageName – jméno parametru
    Value – hodnota, která se zapíše do parametru (mění uživatel)
    InitialValue – výchozí hodnota, přepisuje minule zadanou
    DDXOptions – volby pro převod čísel (MinVal, MaxVal, NumberPrecision, …)

## Slide 30: Instalace a odinstalace
Výsledkem překladu projektu je instalátor, který automatizuje proces instalace a upgradu
K vytváření instalátoru se používá „Nullsoft Scriptable Install Systém“ (NSIS)
Volně ke stažení na adrese: http://nsis.sourceforge.net

## Slide 31: Instalace
Kopíruje na řídící systém všechny potřebné soubory
Vytváří konfiguraci v registru
Může na řídící systém kopírovat výchozí verze některých uživatelských souborů (kopírují se pouze v případě, že na systému ještě neexistují – případný upgrade je tudíž neovlivní)

## Slide 32: Odinstalace
Musí odstranit všechny soubory z CNC Machine Files
Musí odstranit konfiguraci z registru (nemusí řešit projekt WinTechnolu – automaticky se maže celý klíč ...Machine)

## Slide 33: Instalace a odinstalace pomocí NSIS
Co je třeba udělat
  Do projektu WinTechnolu přidat klíčová slova (karta Make.knf): Setup = NSIS PathNSIS = C:\Progra~1\NSIS\
  Do projektu přidat soubor PLC.nsi, který obsahuje předpis pro tu část instalace a odinstalace, která je závislá na projektu

## Slide 34: Instalaca a odinstalace pomocí NSIS
PLC.nsi musí obsahovat funkce:
  InstallPlcFiles – kopírování souborů projektu na řídící systém
  un.InstallPlcFiles – odebrání souborů při odinstalaci
  InstallPlcConfig – vytvoření konfigurace v registru Windows
  Un. InstallPlcConfig – odstranění konfigurace z registru Windows (může být prázdné, pokud se konfigurace zapisuje pouze do klíče HKLM\SOFTWARE\MEFI\WinCNC\Machine)

## Slide 35: Software pro správu verzí
Zjednodušuje proces archivace zdrojových kódů projektu
Umožňuje snadné dohledání stavu softwru k určitému datu
Umožňuje spolupráci více osob na jednom projektu

## Slide 36: Software pro správu verzí
MEFI používá software založený na projektu „Subversion“ („SVN“)
  Nabízí dostatečnou funkcionalitu a spolehlivost
  Možnost volby z několika nadstaveb (uživatelských rozhraní)
  Doporučujeme „TortoiseSVN“ (volně ke stažení z http://tortoisesvn.tigris.org/)

## Slide 37: SVN
Svá data si ukládá do databáze (Repository)
Do Repository neukládá celé soubory, ale pouze informace o změnách
Pracuje se soubory – není zde přímá vazba na projekt
Pracovní kopie – sada souborů, se kterými pracuji na svém počítači

## Slide 38: SVN
Repository umístěná lokálně
  Nelze použít pokud má spolupracovat více osob
  Nevyžaduje síťové připojení
  Jednodušší vytvoření a konfigurace
Repository umístěná na serveru
  Nutné, pokud má na projektu pracovat více osob
  Vyžaduje síťové připojení

## Slide 39: TortoiseSVN
Klient SVN, který se integruje do prostředí Průzkumníka ve Windows
Grafické zobrazení stavu verzovaných souborů
Jednotlivé operace se spouští přímo z prostředí průzkumníka

## Slide 40: TortoiseSVN – základní operace
Checkout
  Vytvoření pracovní kopie
  „Stáhne“ příslušné soubory z Repository pro zadanou (zpravidla poslední) revizi

## Slide 41: TortoiseSVN – základní operace
Commit
  Odevzdání změn do Repository
  Nejprve lokálně vyhledá provedené změny, které následně přenese do Repository
  Není nutno používat vždy pro všechny verzované soubory najednou
  Vytvoří novou revizi (i v případě použití pro jediny soubor)

## Slide 42: TortoiseSVN – základní operace
Update
  Získání změn z Repository – aktualizace pracovní kopie podle změn ze zvolené (zpravidla poslední) revize
  Zachovává mnou provedené změny v pracovní kopii
  Pokud moje pracovní kopie obsahuje změny na stejném místě, jako daná revize, dochází ke konfliktu. Konflikt je třeba řešit „ručně“.

## Slide 43: TortoiseSVN - použití
Co je třeba udělat
  Zařídit verzování projektu
  Do projektu WinTechnolu přidat klíčové slovo (karta Make.knf): MakeRevInfo = MakeRevInfo.bat
  Do projektu WinTechnolu přidat soubory
    MakeRevInfo.bat – vytváří soubory PlcRevInfo.nsh a PlcRevInfo.ash
    PlcRevInfoSrc.nsh, PlcRevInfoSrc.ash