## Slide 1: Řídící systémy řady CNC872
Vlastnosti, principy, základy

## Slide 2: Osy a servosmyčky
Interní
Geometrické
Synchronní / asynchronní
NC

## Slide 3: Interní osy
Pole hodnot, které lze nastavovat a číst z NC programu
Používají se při přípravě programu
Tři z nich jsou vždy označeny jako geometrické
Programování:
  Systémovými parametry AxIn
  Adresy dle konfigurace (syntaxe ISO)
  Prostřednictvím geometrických os

## Slide 4: NC osy
S NC osami pracuje modul reálného času
Mohou být připojeny k interním osám – z toho se odvodí jejich chování (geometrické / synchronní / asynchronní)
Mohou být řízeny z PLC

## Slide 5: Geometrické osy
Tři osy, které v daném okamžiku definují prostor
Programovaná rychlost platí pro výsledný pohyb určený geometrickými osami
Lze přepínat z NC programu
Programování:
  Systémovými parametry AxGX, AxGY a AxGZ
  Adresy dle konfigurace (syntaxe ISO)

## Slide 6: Geometrické osy
Význam geometrických os
  „Jednoduché“ stroje – pevné přiřazení konfigurací: pouze definují prostor
  U „složitějších“ strojů lze přepínat podle momentálního uspořádání obrábění

## Slide 7: Synchronní / asynchronní osy
NC osy, které momentálně nejsou geometrické
Synchronní
  Pohyb začíná a končí současně s pohybem geometrických os
  Synchronizace probíhá podle polohy
Asynchronní
  Pohyb startuje zpravidla PLC
  Jedou „svojí“ rychlostí

## Slide 8: Cesta programovaných hodnot

## Slide 9: Transformace
Programová transformace
Transformace polotovaru
Délková korekce / pětiosá transformace
Posunutí 1
Posunutí 2
Strojní transformace

## Slide 10: Transformace

## Slide 11: Programová transformace
Obecná lineární transformace v prostoru (pro geometrické osy)
Určená pro využití programem
Příklady použití:
  Množení/natočení dílčího tvaru
  Umístění dílčího tvaru (posunutí)

## Slide 12: Transformace polotovaru
Obecná lineární transformace v prostoru (pro geometrické osy)
Určená pro „ustavení polotovaru“: program je napsaný „pro polotovar“, posunutí/natočení polotovaru řeší transformace polotovaru

## Slide 13: Délková korekce / 5-osá transformace
Korekce délky nástroje
Stroje bez naklápění nástroje – „obyčejná“ délková korekce
  Koriguje délku nástroje pouze v jeho základní poloze
Stroje s naklápěním nástroje – 5-osá transformace
  Koriguje délku nástroje v závislosti na jeho natočení

## Slide 14: Posunutí 1, 2
Pro všechny interní osy
Určeno pro posunutí daná konstrukcí stroje
Příklady použití:
  Dva pracovní prostory (současně se obrábí a připravuje další polotovar)
  Více držáků nástroje
  Více trysek či hořáků

## Slide 15: Umístění souborů
Soubory se ukládají do tří složek:
  „Uživatelské“
  „Strojní“
  „Instalační“
Při hledání souboru (podle jména) se systém „dívá odshora“ a „bere to co první uvidí“
Všechny tři složky používají identickou strukturu podadresářů

## Slide 16: „Uživatelské“ soubory
Vytváří a mění uživatel, případně výrobce stroje
Obvyklé umístění: D:\CNC User Files
Umisťují se sem:
  Uživatelské soubory:
    NC programy, tabulky upravované uživatelem, uživatelská nastavení, …
    …
  Soubory specifické pro stroj (konkrétní kus!):
    Konfigurace specifická pro daný kus (SLS, uspořádání stroje, …)
    Nelineární korekce
    …

## Slide 17: „Strojní“ soubory
Vytváří výrobce stroje
Obvyklé umístění C:\CNC Machine Files
Umisťují se sem soubory, které přizpůsobují řídící systém dané aplikaci (typu stroje), např.:
  Společná konfigurace
  PLC, definice PLC chyb a konstant
  Soubory makrocyklů a pevných cyklů
  Soubory pro přizpůsobení uživatelského rozhraní
  …

## Slide 18: „Instalační“ soubory
Vytváří firma MEFI
Obvyklé umístění: C:\Program Files\MEFI\WinCNC
Umisťuje se sem
  Vlastní kód softwaru řídícího systému
  Výchozí soubory uživatelského rozhraní
  Výchozí konfigurace
  …

## Slide 19: Konfigurace
Konfigurace řídícího systému se ukládá:
  Do registru Windows
  Do vyhrazených souborů, které zpravidla využívají XML

## Slide 20: Konfigurace
Konfigurace je v registru Windows rozdělena obdobně, jako soubory:
  „Uživatelská“ část HKCU\Software\MEFI\WinCNC
  „Strojní“ část HKLM\Software\MEFI\WinCNC\Machine
  „Instalační“ část HKLM\Software\MEFI\WinCNC\Install
Navíc sekce „Persistent“, kam se ukládají informace, které se neodstraní ani při odinstalaci softwaru

## Slide 21: Lokalizace
Software řídícího systému umožňuje snadnou lokalizaci do libovolného jazyka (zatím čeština, angličtina, polština, němčina a ruština další dle potřeby)
Jazyk se volí při intalaci, ale je možné ho změnit i dodatečně
Požadavky na lokalizaci je potřeba zohlednit i při přizpůsobování stroje pro konkrétní aplikaci

## Slide 22: Správa chyb
Správa chyb je řešena jednotným způsobem
Zabezpečuje protokolování a zobrazování informací o chybách obsluze
Všechny chyby se oznamují „správci chyb“
„Správce chyb“ předává inforamce o chybách dále:
  Do protokolu
  Pro zobrazení chybového dialogu
  …

## Slide 23: Správa chyb

## Slide 24: Členění chyb
Chyby lze rozlišovat na základě různých kritérií:
  „Důležitost“ (kritická chyba, chyba, upozornění, …)
  Doba trvání (jednorázové / trválé)

## Slide 25: Členění chyb dle „důležitosti“
Kritické chyby
  Po jejich výskytu nemůže řídící systém pokračovat v činnosti (nutno odstranit příčinu a restartovat)
Chyby
  Po odstranění příčiny je možné pokračovat

## Slide 26: Členění chyb dle „důležitosti“
Upozornění
  Tři stupně „důležitosti“
    Wrn1 – nejdůležitější
    Wrn2
    Wrn3 – nejméně důležité
  Používá se v případech, které nutně nemusí, ale za určitých okolností mohou znamenat chybu, nebo mohou k chybě vést

## Slide 27: Členění chyb dle „důležitosti“
Informace
  Informují obsluhu o nějaké skutečnosti
Události
  Obvykle se nezobrazují, ale pouze zaznamenávají do protokolu
  Používají se k záznamu dění v řídícím systému
  Usnadňují následné vyhodnocování vzniklých problémů

## Slide 28: Členění chyb dle doby trvání
„Jednorázové“ chyby
  Chyby, u kterých lze detekovat pouze jejich vznik
  Modul, ve kterém k chybě došlo, chybu oznámí (prostřednictvím správce chyb), ale neexistuje zde žádná zpětná vazba o předání informace o chybě uživateli

## Slide 29: Členění chyb dle doby trvání
„Trvalé“ chyby
  Chyby, u kterých lze detekovat jak jejich vznik, tak jejich odeznění
  Informace o chybě je obvykle zobrazována po celou dobu trvání chyby
  Modul, ve kterém k chybě došlo, oznamuje jak vznik chyby, tak její odeznění
  Některé trvalé chyby je možné „kvitovat“ – skryje zobrazené hlášení a volitelně oznámí kvitování chyby modulu, který ji oznámil
Příklad trvalé chyby: „Nízký tlak vzduchu“

## Slide 30: Označování a identifikace chyb

## Slide 31: Sdílená paměť
Prostředek pro komunikaci mezi „panelem“ a moduly reálného času jednotlivých suportů
„Kus paměti“, kam lze přistupovat:
  Z PLC
  Z NC programu
  Pomocí prvků uživatelského rozhraní (zobrazování, editace)
Existují prostředky pro práci se sdílenou pamětí a synchronizaci přístupu

## Slide 32: Sdílená paměť

## Slide 33: Sdílená paměť
Přístup do sdílené paměti se děje na základě ofsetu
Jednotlivé buňky je potřeba nějak pojmenovat => „PLC konstanty“
PLC konstanty mohou být generovány „automaticky“ – snadný způsob přidělování sdílené paměti

## Slide 34: Přímo sdílené proměnné
Definuje RTM nebo PLC
Definice obsahuje:
  Odkaz na proměnnou
  Typ proměnné
  Rozsah (může být i proměnný)
  Název
Přístup na základě jména

## Slide 35: PLC tabulky
Určeny k „volnému“ použití
Lze definovat jejich strukturu
K PLC tabulkám lze přistupovat:
  Z PLC
  Z NC programu
  Z uživatelského rozhraní (zobrazování hodnoty z PLC tabulky, editace tabulky)
Příklady použití: tabulka nástrojů, tabulka řezných parametrů, převodní charakteristika zadaná tabulkou, …

## Slide 36: PLC tabulky
V současnosti až 10 tabulek současně, každá z nich může mít jinou strukturu a být použita k jinému účelu
Data tabulky se načítají z XML souboru, lze načíst kdykoliv
Systém zabezpečuje ukládání provedených změn

## Slide 37: Struktura PLC tabulky
Libovolný počet řádků, řádky lze přidávat na konec a z konce odebírat
Počet sloupců je určen v definici struktury
Každý sloupec může mít definován textový identifikátor – umožňuje přidávat/odebírat sloupce bez nutnosti změny kódu

## Slide 38: Struktura PLC tabulky

## Slide 39: Uživatelské rozhraní

## Slide 40: Uživatelské rozhraní
Snadno přizpůsobitelné konkrétní aplikaci
Pro řízení vzhledu se používají soubory ve formátu HTML
Speciální požadavky lze řešit pomocí plug-inů, pro něž existuje otevřené rozhraní

## Slide 41: Uživatelské rozhraní

## Slide 42: Indikátory
Umisťují se po okrajích plochy, které zbude po umístění softwarového menu
Nemění se „volbou indikace“
Jsou viditelné i při zobrazení dialogů
Nemohou být řízeny pomocí softwarového menu

## Slide 43: Rozvržení
Okna rozvržení se umisťují na plochu, která zbude po umístění softwarového menu a indikátorů
Lze měnit volbou indikace
Okna rozvržení mohou být částečně či zcela zakryta dialogy
Každé okno rozvržení může mít vlastní podmenu softwarového menu

## Slide 44: Dolní softwarové menu
Obsahuje všeobecné příkazy pro řídící systém
Jednotlivé příkazy nemohou mít vazbu na okna rozvržení
Strukturu lze upravit pomocí XML souborů s definovaným obsahem

## Slide 45: Pravé softwarové menu
Obsahuje příkazy s vazbou na jednotlivá okna rozvržení
Přizpůsobitelnost záleží na oknech, pro která je určeno
Podmenu pro jednotlivá okna jsou přístupná pomocí tlačítek označených symbolem umístění okna