## Slide 1: Zálohování systému Rekonstrukce disku
Uživatelská záloha, zajistí snadný a rychlý návrat do stavu před havárií disku.
Tovární záloha – pojistka pokud není uživatelská záloha.
Instalace nového disku - krajní případ

## Slide 2: Rozdělení disku

## Slide 3: Co je tovární a uživatelská záloha ?
Z hlediska vytváření „Tovární“ a „Uživatelské“ zálohy mezi nimi není rozdíl. Obě obsahují systémovou a datovou část – obrazy disků (proto přípona wim, windows image) :
Systémová část zálohy - image disku C uložený do souboru (chráněný)
Datová část zálohy – image disku D uložený do souboru (nechráněný)

## Slide 4: Kdy se vytváří zálohy ?
Rozdíl je pouze v době tvorby.
Když výrobce vytváří „tovární“ zálohu, nemá obvykle k dispozici PLC, nezná nastavení konfigurace pro konkrétní stroj
Obvykle pouze instaluje typ stroje (Frézka, soustruh, řezací stroje).
Zálohuje stav v konečné fázi výroby systému

## Slide 5: Kdy se vytváří zálohy ?
Uživatelská záloha by se měla provést při před předáním stroje zákazníkovi.
Nevylučuje se udělat zálohu kdykoli později, např. při opravě PLC nebo konfigurace – vždy ale setupem PLC.
Záloha není náhrada za správný projekt PLC – vždy musíme být schopni přeložit a nainstalovat aktuální stav PLC!

## Slide 6: Kam se zálohy ukládají?
Implicitně do kořenového adresáře chráněného disku „X“, volitelně ale můžeme uložit kamkoli.
Doporučuje se uložit zálohu do „recovery“ a poté si ji zkopírovat na externí medium
Názvy souborů:
FactoryDefaultsSystem.wim
FactoryDefaultsData.wim
BackupData.wim
BackupSystem.wim

## Slide 7: Vytvoření uživatelské zálohy
Podmínkou je připojení PC klávesnice a případně myši k systému. Po zapnutí systému se po dobu několika sekund objeví startovací nabídka:
CNC
Backup and Recovery
Chose an operating system to start:
Use the arrow keys to highlight your choice,
then press Enter

## Slide 8: Setup and Recovery Wizard

## Slide 9: Povolené a zakázané položky
Povolené položky jsou zvýrazněné.
Z výroby MEFI je distribuován systém, který má udělanou „tovární zálohu“, t.j. položka „Factory backup“ není povolena – protože je již provedena.
Není důvod provádět novou tovární zálohu (museli bychom smazat soubory FactoryDefaultsSystem.wim a FactoryDefaultsData.wim)
Uživatelská záloha je povolená vždy

## Slide 10: Uživatelská záloha – tlač. Backup
Dotaz jakou část zálohovat ?
Jenom Systém (C:)
nebo
jenom Data (D:)
nebo
obojí - (nejčastěji)
Potvrdíme OK

## Slide 11: Průzkumník úložiště
Okno se objeví
2x, pokud jsme
zaškrtli zálohu
Systém i Data
Vždy potvrdíme
tlač. „Open“
Případně změna
úložiště

## Slide 12: Monitorování zálohy
Potvrzení vytvoření zálohy tlačítkem O.K.

## Slide 13: Kopie na externí media
Po ukončení zálohy - před restartem je možné si z příkazové řádky zálohy zkopírovat na externí médium:
Zkopírujeme např. všechny wim soubory na USB flash
disk příkazem:
copy *.wim f:\
Předem si zkontrolujeme, zda skutečně kopírujeme na
správný disk, pokud máme připojeno více USB disků

## Slide 14: Kopie na externí media
Záloha je hotová – restartujeme systém

## Slide 15: Obnova ze zálohy (uživatelská)
Obnoví systémový a/nebo datový oddíl do stavu v okamžiku vytváření zálohy
Pracuje na diskové úrovni => přepíše celý systémový a/nebo datový oddíl
Pamatovat na změny v datové části od doby vytvoření zálohy – budou rovněž přepsány

## Slide 16: Obnova ze zálohy (uživatelská)
Při bootování zvolit položku „Backup and Recovery“
Automaticky se spustí „MEFI CNC Setup and Recovery Wizard“
Obnova se spustí tlačítkem „Restore from Backup“:

## Slide 17: Kterou část obnovit a odkud
Zvolíme obnovu jen systémové
nebo datové části nebo obou.
Zvolíme, odkud
se obnova provede.
Implicitně se nabízí
Recovery X.
Můžeme změnit
Např. na USB disk

## Slide 18: Konec obnovy
Soubor potvrdíme (tlačítko „Open“), začne proces obnovy části SYSTEM.
Po dokončení, v případě, že jsem zaškrtli i políčko „Data“, potvrdíme nabídnutý soubor BackupData.wim
začne proces obnovy části DATA
Obnova je monitorována - poslední výpis
***** Restore from Backup finished OK
Dokončení zálohy potvrdíme tlačítkem OK